## Slide 1
Kurvenpunkte versus Kontrollpunkte
Verschiebung von Punkten um den Kurvenverlauf zu ändern
(Interpolator versus Kontollpunktverschiebung)
Umwandlung von Kontorllpunkten nach import
Eine interpolierte Kurve liefert Kontrollpunkte und einen Grad, aber die Kurve sieht dann nicht mehr so aus wie vorher

## Slide 2
Die externen Splinedaten kommen mit Kontrollpunkten und einem Grad, teilweise auch abschnittsweise.
Damit die Splines richtig dargestellt werden, wird beim Import eine Kurve aus den Kontrollpunkten generiert und daraus mit einer
Gegebenen Toleranz Kurvenpunkte erzeugt. Die eigentliche Darstellung geht dann über den globalen Interpolator,
Der aus den Kurvenpunkten dann die Centerline macht.
Die Kurvenpunkte sind auch gleichzeitig die Grips.
Ein Gripmove verschiebt den Kurvenpunkt und dann wird neu interpoliert.
Wenn man eine neue Kurve zeichnet werden die Kurvenpunkte gesetzt und interpoliert
Die Kurvenpunkte werden gespeichert (.wsl)
Beim Export geht das Thema andersherum und aus der Centerline werden die Kontrollpunkte und der Grad abgerufen
Und exportiert.
Damit passt die interne Darstellung, aber wenn man die Daten exportiert entstehen Fehler!
Wenn man die Kontrollpunkte exportiert und dann wieder importiert und in Kurvenpunkte umwandelt
bekommt man ein anderes Ergebnis. Auch der reine Export alleine scheint schon zu wenig Kontrollpunkte zu generieren.
Man kann die Anzahl der Kontrollpunkte verändern, indem man vor dem Export noch Stützpunkte einfügt!
Hier braucht man einen Algorithmus, der das intelligent macht, damit nicht blind immer punkte reingebaut werden
Lösung A:

## Slide 3
Wenn man die Kontrollpunkte im Modell hält, vereinfacht sich Import und Export.
Dann muss zum Zeitpunkt der Bündelerzeugung die Kurvenpunktliste temporär ermittelt werden.
Wenn man eine eigene Kurve zeichnet, wird aus den Kurvenpunkten interpoliert.
Beim Speichern werden aber die Kontrollpunkte gespeichert. Beim Öffnen geht der Weg wieder rückwärts.
Problem: es entstehen mehr Kurvenpunkte als man zu Beginn hatte. Aus einer Kurve mit 3 Punkten wird eine Kurve mit
20 Punkten.
(Für den Benutzer zumindest nicht verständlich, aber für den eigentlichen Prozess trotzdem verwendbar)
Die Verwendung eines Interpolators ist nötig, da die Verschiebung der Kontrollpunkte zu langsam und inperformant ist.
Lösung B:(von der Struktur her schöner)

## Slide 4
Uniform B_Spline with evenly spaced Knots
A B-spline is uniform if and only if all knots are of multiplicity 1 and they differ by a positive constant from the preceding
knot. In this case the knot spacing is 1.0, starting at -d , where d is the degree. Note: If the B-spline curve is uniform and
degree=1, the B-spline is equivalent to a polyline.